## Slide 1
「전력시장」의
문제점 및 개선방안
김 한 표
(경남 거제시)
국회의원
2013.11.1(금)

## Slide 2
「전력시장」의 문제점 및 개선방안
‘전력시장 문제점’
① 발전공기업과 민간발전사간 수익 격차
발전회사 소유구조에 따른 가격 차등 → ‘정산조정계수 적용’ 유무
문 제 점
구 분 | 1kWh당 판매대금 단가 산정식 | LNG 1kWh 대금 | 마진
발전공기업 | 연료비 + (SMP – 연료비) × 정산조정계수* | 134.8원 [130+(150-130) ×0.2378] | 4.8원
민간발전사 | SMP | 150원 | 20원
( 전제조건 : SMP 150원, LNG발전기 연료비 130원, LNG 정산조정계수 0.2378 )
LNG발전기로 같은 1kWh의 전력을 생산, 판매하더라도 발전공기업은 4.8원, 민간발전
사는 20원의 마진을 얻게 됨
발전회사별 정산단가(’12년 기준)
구 분 | LNG | 유류
발전 공기업(원/kWh) | 164.75 | 248.38
민간 발전사(원/kWh) | 179.89 | 355.35
차 액 | 15.14 | 106.97
* 출처 : 전력가격체계의 문제점과 개선방안(국회예산정책처. 2013.6)
위와 같이 정산조정계수의 적용 여부에 따라,
민간발전사의 판매단가는 발전공기업
보다 LNG발전기는 15.14원, 유류는
106.97원 더 비쌈
Notes: 첫번째로 발전차액 지원사업에 대한 개요입니다
일반적으로 발전사업자가 전력을 생산, 판매할 경우
판매단가는 전력시장에서의 수요와 공급에 의해 결정된 전력시장가격,
즉 SMP로 판매하도록 되어 있습니다
그러나, 태양광 발전 등 신재생발전전력은 아직까지는 경제성이 부족하기
때문에 전력시장에서 가격경쟁력을 갖추지 못했습니다
현재 전력시장에서 전력의 가격은 1kWh당 100원에서 120원정도이나
태양광전력은 약 400원에서 600원으로 높습니다
이와 같이 가격경쟁력이 떨어지는 신재생에너지의 보급을 위하여
정부는 신재생전력에 대한 적정기준가격을 정하고,
그 기준가격과 전력시장가격과의 차액을 기금에서 지원하고 있습니다
이것이 발전차액지원사업이며, 본 사업은 가격경쟁력 확보를 통한 신재생에너지
보급확대외에, 화석연료의 환경오염 문제를 최소화하고, 관련 산업을 육성함으로써
국가의 신성장동력을 창출함에 있습니다
근래 공익광고중에 이런 카피가 있습니다
전기는 국산이지만 원료는 수입입니다. 우리나라는 에너지원의 약 90%를 수입하는 자원부족국가로서
신재생에너지는 원료수입이 필요없는 에너지원으로서 우리나라의 에너지자립도를 향상시킬 수 있는 효과도 있습니다.

## Slide 3
「전력시장」의 문제점 및 개선방안
‘전력시장 문제점’
① 발전공기업과 민간발전사간 수익 격차
설비용량 및 영업이익(’12년 기준)
민간발전사 설비용량 평균은 1,516MW로써, 발전공기업의 평균(8,524MW)의 18% 불과
그러나, 민간발전사 영업이익 평균은 2,831억원으로써, 발전공기업 평균인 2,212억원
보다 오히려 28% 더 많음
특히, 포스코에너지, 수자원공사, SK E&S는 발전공기업보다 설비용량이 적음에도 불구
하고 영업이익은 더 높은 기이적인 현상 발생
구 분 | 발전공기업 | MPC | 포스코에너지 | GS EPS | 수자원공사 | SK E&S | 민간사 평균
설비용량(MW) | 8,524 | 1,002 | 3,220 | 1,036 | 1,331 | 990 | 1,516
영업이익 (억원) | 2,212 | 666 | 2,732 | 1,142 | 3,361 | 6,253 | 2,831
설비 1kW당 영업이익(원) | 25,950 | 66,467 | 84,845 | 110,232 | 252,517 | 631,616 | 195,271
* ‘영업이익’ 출처 : 전력가격체계의 문제점과 개선방안(국회예산정책처. 2013.6)
Notes: 첫번째로 발전차액 지원사업에 대한 개요입니다
일반적으로 발전사업자가 전력을 생산, 판매할 경우
판매단가는 전력시장에서의 수요와 공급에 의해 결정된 전력시장가격,
즉 SMP로 판매하도록 되어 있습니다
그러나, 태양광 발전 등 신재생발전전력은 아직까지는 경제성이 부족하기
때문에 전력시장에서 가격경쟁력을 갖추지 못했습니다
현재 전력시장에서 전력의 가격은 1kWh당 100원에서 120원정도이나
태양광전력은 약 400원에서 600원으로 높습니다
이와 같이 가격경쟁력이 떨어지는 신재생에너지의 보급을 위하여
정부는 신재생전력에 대한 적정기준가격을 정하고,
그 기준가격과 전력시장가격과의 차액을 기금에서 지원하고 있습니다
이것이 발전차액지원사업이며, 본 사업은 가격경쟁력 확보를 통한 신재생에너지
보급확대외에, 화석연료의 환경오염 문제를 최소화하고, 관련 산업을 육성함으로써
국가의 신성장동력을 창출함에 있습니다
근래 공익광고중에 이런 카피가 있습니다
전기는 국산이지만 원료는 수입입니다. 우리나라는 에너지원의 약 90%를 수입하는 자원부족국가로서
신재생에너지는 원료수입이 필요없는 에너지원으로서 우리나라의 에너지자립도를 향상시킬 수 있는 효과도 있습니다.

## Slide 4
「전력시장」의 문제점 및 개선방안
‘전력시장 문제점’
① 발전공기업과 민간발전사간 수익 격차
구 분 | 발전공기업 | MPC | 포스코에너지 | GS EPS | 수공 | SK E&S
발전공기업 대비 비중 | 1.0 | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 9.7 | 24.3
단위 설비용량당 영업이익
개선 방안
발전공기업 대비 민간발전사 단위용량 당 영업이익은 최소 2.6배에서 24.3배
특히, 수자원공사와 SK E&S는 9.7배, 24.3배라는 경이적인 수익률을 달성함
이와 같이, 발전회사의 소유구조에 따른 가격 차별(정산조정계수 적용 여부)은
개선되어야 하며, ’전력의 공공성’을 감안한 전력시장 정책이 필요함
Chart: 
| 발전공기업 | MPC | 포스코 | GS EPS | 수공 | SK E&S
 | 25950.2581 | 66467.0659 | 84844.7205 | 110231.6602 | 252516.9046 | 631616.1616
< '12년 단위용량당 영업이익(원/kW) >
Notes: 첫번째로 발전차액 지원사업에 대한 개요입니다
일반적으로 발전사업자가 전력을 생산, 판매할 경우
판매단가는 전력시장에서의 수요와 공급에 의해 결정된 전력시장가격,
즉 SMP로 판매하도록 되어 있습니다
그러나, 태양광 발전 등 신재생발전전력은 아직까지는 경제성이 부족하기
때문에 전력시장에서 가격경쟁력을 갖추지 못했습니다
현재 전력시장에서 전력의 가격은 1kWh당 100원에서 120원정도이나
태양광전력은 약 400원에서 600원으로 높습니다
이와 같이 가격경쟁력이 떨어지는 신재생에너지의 보급을 위하여
정부는 신재생전력에 대한 적정기준가격을 정하고,
그 기준가격과 전력시장가격과의 차액을 기금에서 지원하고 있습니다
이것이 발전차액지원사업이며, 본 사업은 가격경쟁력 확보를 통한 신재생에너지
보급확대외에, 화석연료의 환경오염 문제를 최소화하고, 관련 산업을 육성함으로써
국가의 신성장동력을 창출함에 있습니다
근래 공익광고중에 이런 카피가 있습니다
전기는 국산이지만 원료는 수입입니다. 우리나라는 에너지원의 약 90%를 수입하는 자원부족국가로서
신재생에너지는 원료수입이 필요없는 에너지원으로서 우리나라의 에너지자립도를 향상시킬 수 있는 효과도 있습니다.

## Slide 5
「전력시장」의 문제점 및 개선방안
‘전력시장 문제점’
② 연료비용 절감 유인 부족
전력시장에서 발전사는 공급가능 용량만을 입찰하며 가격입찰은 하지 않음
왜냐하면, 발전기의 발전가격은 전월 비용평가위원회에서 익월에 적용할 발전기별
발전원가를 사전에 일괄 결정
발전원가 결정시 연료비는 발전사별 실제 연료도입단가를 전액 인정하여 산정
- 유연탄 : 회사별 도입단가 적용, LNG : 가스공사로부터 구매(가격 동일. 경쟁부재)
현행 전력시장 특징
발전비용 구성
연료비
수선비 등
이자비용 등
법인세 등
83.3%
13.3%
2.2%
1.2%
합 계
100%
* 출처 : 5개 발전공기업 2012년 감사보고서(공시자료)
☞ 연료비는 발전회사 비용의 83%로써 연료비 절감 없이 발전비용 감소는 요원함
Notes: 첫번째로 발전차액 지원사업에 대한 개요입니다
일반적으로 발전사업자가 전력을 생산, 판매할 경우
판매단가는 전력시장에서의 수요와 공급에 의해 결정된 전력시장가격,
즉 SMP로 판매하도록 되어 있습니다
그러나, 태양광 발전 등 신재생발전전력은 아직까지는 경제성이 부족하기
때문에 전력시장에서 가격경쟁력을 갖추지 못했습니다
현재 전력시장에서 전력의 가격은 1kWh당 100원에서 120원정도이나
태양광전력은 약 400원에서 600원으로 높습니다
이와 같이 가격경쟁력이 떨어지는 신재생에너지의 보급을 위하여
정부는 신재생전력에 대한 적정기준가격을 정하고,
그 기준가격과 전력시장가격과의 차액을 기금에서 지원하고 있습니다
이것이 발전차액지원사업이며, 본 사업은 가격경쟁력 확보를 통한 신재생에너지
보급확대외에, 화석연료의 환경오염 문제를 최소화하고, 관련 산업을 육성함으로써
국가의 신성장동력을 창출함에 있습니다
근래 공익광고중에 이런 카피가 있습니다
전기는 국산이지만 원료는 수입입니다. 우리나라는 에너지원의 약 90%를 수입하는 자원부족국가로서
신재생에너지는 원료수입이 필요없는 에너지원으로서 우리나라의 에너지자립도를 향상시킬 수 있는 효과도 있습니다.

## Slide 6
「전력시장」의 문제점 및 개선방안
‘전력시장 문제점’
② 연료비용 절감 유인 부족
현행 전력시장은 발전사의 연료비용을 전액 보상하기 때문에
발전사는 연료비 도입단가를 낮추기 위한 유인이 낮음
문 제 점
발전회사별/연도별 유연탄 도입단가
구 분 |  | A 사 | B 사 | C 사 | D 사 | E 사 | 합계/평균
2009년 | 구 입 량 | 2,069 | 1,164 | 1,206 | 1,252 | 1,430 | 7,121
 | 구입단가 | 72.82 | 77.94 | 111.16 | 79.24 | 76.81 | 83.59
2010년 | 구 입 량 | 2,209 | 1,355 | 1,222 | 1,222 | 1,436 | 7,444
 | 구입단가 | 79.54 | 81.99 | 95.09 | 81.85 | 79.22 | 83.54
2011년 | 구 입 량 | 2,339 | 1,322 | 1,373 | 1,364 | 1,555 | 7,953
 | 구입단가 | 99.33 | 102.92 | 108.61 | 101.85 | 98.12 | 102.17
2012년 | 구 입 량 | 2,471 | 1,194 | 1,273 | 1,343 | 1,502 | 7,783
 | 구입단가 | 93.50 | 101.03 | 101.75 | 97.08 | 98.06 | 98.28
2013.6월 | 구 입 량 | 1,183 | 671 | 676 | 629 | 760 | 3,919
 | 구입단가 | 80.43 | 85.15 | 85.26 | 82.57 | 84.45 | 83.57
* 출처 : 5개 발전공기업 제출자료
☞ 적색은 연도별 평균도입단가이며, 청색 표시는 평균이상으로 도입한 단가임
Notes: 첫번째로 발전차액 지원사업에 대한 개요입니다
일반적으로 발전사업자가 전력을 생산, 판매할 경우
판매단가는 전력시장에서의 수요와 공급에 의해 결정된 전력시장가격,
즉 SMP로 판매하도록 되어 있습니다
그러나, 태양광 발전 등 신재생발전전력은 아직까지는 경제성이 부족하기
때문에 전력시장에서 가격경쟁력을 갖추지 못했습니다
현재 전력시장에서 전력의 가격은 1kWh당 100원에서 120원정도이나
태양광전력은 약 400원에서 600원으로 높습니다
이와 같이 가격경쟁력이 떨어지는 신재생에너지의 보급을 위하여
정부는 신재생전력에 대한 적정기준가격을 정하고,
그 기준가격과 전력시장가격과의 차액을 기금에서 지원하고 있습니다
이것이 발전차액지원사업이며, 본 사업은 가격경쟁력 확보를 통한 신재생에너지
보급확대외에, 화석연료의 환경오염 문제를 최소화하고, 관련 산업을 육성함으로써
국가의 신성장동력을 창출함에 있습니다
근래 공익광고중에 이런 카피가 있습니다
전기는 국산이지만 원료는 수입입니다. 우리나라는 에너지원의 약 90%를 수입하는 자원부족국가로서
신재생에너지는 원료수입이 필요없는 에너지원으로서 우리나라의 에너지자립도를 향상시킬 수 있는 효과도 있습니다.

## Slide 7
「전력시장」의 문제점 및 개선방안
구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013.6월 | 평 균
최대- 최소 | 38.34 | 15.87 | 10.49 | 8.25 | 4.83 | 15.56
(단위 : U$/톤)
유연탄 도입단가 차이(최대 – 최소)
연도별 최대 도입단가와 최소 도입단가 차이는 $4.83에서 $38.34에 이르며,
최근 5년간 평균은 $15.56임
’12년 기준 발전공기업 1개 회사당 연평균 도입량이 1,557만톤임을 감안할
경우, 가장 비싸게 도입한 회사는 가장 낮은 단가로 도입한 회사에 비해
유연탄 연료비로 연간 약 2,665*억원을 더 지급한 것임
유연탄 도입단가 차이에 따른 추가 연료비 추정
* 1,557만톤 × 15.56U$/톤 × 1,100원(환율) = 266,496,120,000원
Notes: 첫번째로 발전차액 지원사업에 대한 개요입니다
일반적으로 발전사업자가 전력을 생산, 판매할 경우
판매단가는 전력시장에서의 수요와 공급에 의해 결정된 전력시장가격,
즉 SMP로 판매하도록 되어 있습니다
그러나, 태양광 발전 등 신재생발전전력은 아직까지는 경제성이 부족하기
때문에 전력시장에서 가격경쟁력을 갖추지 못했습니다
현재 전력시장에서 전력의 가격은 1kWh당 100원에서 120원정도이나
태양광전력은 약 400원에서 600원으로 높습니다
이와 같이 가격경쟁력이 떨어지는 신재생에너지의 보급을 위하여
정부는 신재생전력에 대한 적정기준가격을 정하고,
그 기준가격과 전력시장가격과의 차액을 기금에서 지원하고 있습니다
이것이 발전차액지원사업이며, 본 사업은 가격경쟁력 확보를 통한 신재생에너지
보급확대외에, 화석연료의 환경오염 문제를 최소화하고, 관련 산업을 육성함으로써
국가의 신성장동력을 창출함에 있습니다
근래 공익광고중에 이런 카피가 있습니다
전기는 국산이지만 원료는 수입입니다. 우리나라는 에너지원의 약 90%를 수입하는 자원부족국가로서
신재생에너지는 원료수입이 필요없는 에너지원으로서 우리나라의 에너지자립도를 향상시킬 수 있는 효과도 있습니다.

## Slide 8
「전력시장」의 문제점 및 개선방안
전력시장에서 지급하는 발전회사 연료비는 전액 전기요금 인상요인 작용
따라서, ‘실비용 보상’이 아닌 ‘평균도입단가’을 적용하여 ‘연료비 절감 동기’ 부여 필요
- 평균도입단가 이하 : ‘실제 도입단가’ 적용, - 평균도입단가 이상 : ‘평균 도입단가’ 적용
만약, 2009년부터 평균도입단가보다 높게 도입한 유연탄에 대해 평균도입단가를
적용했다면, 2009년부터 2013.6월까지 약 8,146억원의 연료비 절감 효과 기대
개선 방안 ①
구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013.6월 | 합 계
평균단가 이상으로 구입한 양 | 1,206 | 1,222 | 2,695 | 2467 | 2107 | 9,697
평균단가 대비 초과 도입단가 | 27.57 | 11.55 | 0.75/6.44 | 2.75/3.47 | 1.58/1.69/0.88 | 
적용 환율 | 1275.82 | 1156.05 | 1108.02 | 1126.25 | 1103.08 | 
초과 지급액 | 4,241 | 1,632 | 1,091 | 866 | 316 | 8,146
(단위 : 만톤, U$/톤, 억원)
* 적용환율 : 매매기준율(외환은행 홈페이지)
Notes: 첫번째로 발전차액 지원사업에 대한 개요입니다
일반적으로 발전사업자가 전력을 생산, 판매할 경우
판매단가는 전력시장에서의 수요와 공급에 의해 결정된 전력시장가격,
즉 SMP로 판매하도록 되어 있습니다
그러나, 태양광 발전 등 신재생발전전력은 아직까지는 경제성이 부족하기
때문에 전력시장에서 가격경쟁력을 갖추지 못했습니다
현재 전력시장에서 전력의 가격은 1kWh당 100원에서 120원정도이나
태양광전력은 약 400원에서 600원으로 높습니다
이와 같이 가격경쟁력이 떨어지는 신재생에너지의 보급을 위하여
정부는 신재생전력에 대한 적정기준가격을 정하고,
그 기준가격과 전력시장가격과의 차액을 기금에서 지원하고 있습니다
이것이 발전차액지원사업이며, 본 사업은 가격경쟁력 확보를 통한 신재생에너지
보급확대외에, 화석연료의 환경오염 문제를 최소화하고, 관련 산업을 육성함으로써
국가의 신성장동력을 창출함에 있습니다
근래 공익광고중에 이런 카피가 있습니다
전기는 국산이지만 원료는 수입입니다. 우리나라는 에너지원의 약 90%를 수입하는 자원부족국가로서
신재생에너지는 원료수입이 필요없는 에너지원으로서 우리나라의 에너지자립도를 향상시킬 수 있는 효과도 있습니다.

## Slide 9
「전력시장」의 문제점 및 개선방안
LNG 도입가격이 전력시장 가격에 미치는 영향
구 분 | 2002년 | 2004년 | 2006년 | 2008년 | 2010년 | 2012년
LNG발전기 SMP 결정률(%) | 57.6 | 65.9 | 65.2 | 78.1 | 79.6 | 87.0
전력시장가격 (원/kWh) | 47.5 | 56.0 | 79.3 | 122.7 | 117.4 | 160.1
*출처 : 전력통계정보시스템(http://epsis.kps.or.kr)
현행 전력시장가격(SMP)은 LNG발전기가 87%를 결정하고 있음. 즉, LNG가격은
전력시장가격(SMP) 수준에 막대한 영향을 미치고 있음
2002년에 LNG발전기가 SMP를 결정한 비율은 57.6%에 불과했으나, 기저발전기
부족과 예비율 저하로 2012년에는 87%로 상승하여 LNG가격이 전력시장에 미치는
영향은 더욱 커졌음
연도별 SMP를 보아도 위와 같은 상황을 알 수 있음. LNG발전기 57.6%를 결정했던
2002년에는 SMP가 47.5원에 불과했으나, 87%를 결정했던 지난해에는 160원이었음
LNG가격이 상승한 측면도 있으나, 결과적으로 2002년 대비 3.4배가 폭등한 것임
Notes: 첫번째로 발전차액 지원사업에 대한 개요입니다
일반적으로 발전사업자가 전력을 생산, 판매할 경우
판매단가는 전력시장에서의 수요와 공급에 의해 결정된 전력시장가격,
즉 SMP로 판매하도록 되어 있습니다
그러나, 태양광 발전 등 신재생발전전력은 아직까지는 경제성이 부족하기
때문에 전력시장에서 가격경쟁력을 갖추지 못했습니다
현재 전력시장에서 전력의 가격은 1kWh당 100원에서 120원정도이나
태양광전력은 약 400원에서 600원으로 높습니다
이와 같이 가격경쟁력이 떨어지는 신재생에너지의 보급을 위하여
정부는 신재생전력에 대한 적정기준가격을 정하고,
그 기준가격과 전력시장가격과의 차액을 기금에서 지원하고 있습니다
이것이 발전차액지원사업이며, 본 사업은 가격경쟁력 확보를 통한 신재생에너지
보급확대외에, 화석연료의 환경오염 문제를 최소화하고, 관련 산업을 육성함으로써
국가의 신성장동력을 창출함에 있습니다
근래 공익광고중에 이런 카피가 있습니다
전기는 국산이지만 원료는 수입입니다. 우리나라는 에너지원의 약 90%를 수입하는 자원부족국가로서
신재생에너지는 원료수입이 필요없는 에너지원으로서 우리나라의 에너지자립도를 향상시킬 수 있는 효과도 있습니다.

## Slide 10
「전력시장」의 문제점 및 개선방안
본 위원은 지난 4월 발전회사가 직접 LNG를 도입할 수 있도록 도시가스사업법
개정(안)을 발의하였음
산업부는 법령 개정 후, 발전회사가 LNG를 직도입함에 있어, 불편함이 없도록
하여 발전회사가 저가에 LNG를 도입할 수 있도록 적극적으로 정책적 지원을
해주시기 바람
이렇게 되면, 연료비 절감 및 전력시장가격 하락으로 전기요금 인상이 최대한
억제되리라고 봄
개선 방안 ②
Notes: 첫번째로 발전차액 지원사업에 대한 개요입니다
일반적으로 발전사업자가 전력을 생산, 판매할 경우
판매단가는 전력시장에서의 수요와 공급에 의해 결정된 전력시장가격,
즉 SMP로 판매하도록 되어 있습니다
그러나, 태양광 발전 등 신재생발전전력은 아직까지는 경제성이 부족하기
때문에 전력시장에서 가격경쟁력을 갖추지 못했습니다
현재 전력시장에서 전력의 가격은 1kWh당 100원에서 120원정도이나
태양광전력은 약 400원에서 600원으로 높습니다
이와 같이 가격경쟁력이 떨어지는 신재생에너지의 보급을 위하여
정부는 신재생전력에 대한 적정기준가격을 정하고,
그 기준가격과 전력시장가격과의 차액을 기금에서 지원하고 있습니다
이것이 발전차액지원사업이며, 본 사업은 가격경쟁력 확보를 통한 신재생에너지
보급확대외에, 화석연료의 환경오염 문제를 최소화하고, 관련 산업을 육성함으로써
국가의 신성장동력을 창출함에 있습니다
근래 공익광고중에 이런 카피가 있습니다
전기는 국산이지만 원료는 수입입니다. 우리나라는 에너지원의 약 90%를 수입하는 자원부족국가로서
신재생에너지는 원료수입이 필요없는 에너지원으로서 우리나라의 에너지자립도를 향상시킬 수 있는 효과도 있습니다.