## Slide 1
문화재 특별 종합점검 실시
문화재청,
숭례문 부실복원 논란으로 야외노출 문화재 특별점검 실시
(점검기간)
2013. 12 ~2014. 5 / 6개월
(점검대상)
특별종합점검(6,752건) + 건조물 문화재(641건), 총 7,393건을
훼손도·위험도 및 관리상태 등에 따라 크게 6개 등급(A~F) 분류
(점검결과)
22.8%에 해당하는 1,683건(국보31건, 보물 118건 등)에서
D등급 이하인 구조적 결함, 균열, 탈락 등 문제 확인

## Slide 2
D등급 이하판정 문화재 현황

## Slide 3
특별점검 결과 & 정기조사, 동일 문제 지적 현황
D등급 이하
149점(국보31점, 보물118점)
144점 국보·보물 中, 93점(65%)
과거 정기조사와 동일 문제점 지적
(2010. 2012 정기점검 실적 없는 보물 4점 제외)

## Slide 4
D등급 이하 문화재의 과거 정기조사 분석
2010, 2012
(특별점검)

## Slide 5
문화재 정기조사 뭐 하러 하나?!
[사례1.] 국보 제47호 하동 쌍계사 진감선사탑비

## Slide 6
문화재 정기조사 뭐 하러 하나?!
[사례1.] 국보 제47호 하동 쌍계사 진감선사탑비
◈ 2010년 정기조사
비신이 전체적으로 균열과 탈락현상이 심하며 지지하고 있는 스테인레스 판에 의한 오염이 있음. 보호책 정비가 필요.
◈ 2014년 특별점검
비신표면의 균열과 탈락, 스테인리스 보강재의 부식 및 시멘트 몰탈에서 발생된 2차 오염 등이 관찰되므로 비신 해체 후 세척, 보강 지지대 교체 등 종합적인 보존대책 마련 필요
◈ 최근3년 쌍계사 예산지원
총 5억5,000만원 지원 (진감선사탑비 수리비는 0원)
E등급

## Slide 7
문화재 정기조사 뭐 하러 하나?!
[사례2.] 보물 제39호 남원 실상사 증각대사탑비

## Slide 8
문화재 정기조사 뭐 하러 하나?!
[사례2.] 보물 제39호 남원 실상사 증각대사탑비
◈ 2012년 정기조사
귀부 전체에 박리박락이 심해 조각을 알아볼 수 없게 하고 있어 시급한 조치 필요. 깨진 이수의 틈 사이로 이물질 끼고 있음.
◈ 2014년 특별점검
이수의 균열, 귀부의 박리박락이 발생한 부분은 훼손이 가중될 가능성이 있으므로 보존처리가 요구됨. 탑비 표면 전체에 피복되어 있는 지의류 등 제거 필요.
◈ 최근3년 실상사 예산지원
총 36억원 지원 (증각대사탑비 수리비는 0원)
E등급

## Slide 9
문화재 정기조사 뭐 하러 하나?!
93점 中 28점(국보:3, 보물:25)
정기조사 지적 사항 후속 조치 전무!
연간 문화재보수정비 예산 2,000억원 中
이들 28점 국보·보물 투입 예산은 0원!
(2010년, 2012년)

## Slide 10
무늬만 후속조치?!
[사례3.] 국보 제13호 강진 무위사 극락보전

## Slide 11
무늬만 후속조치?!
[사례3.] 국보 제13호 강진 무위사 극락보전
◈ 2010년 정기조사
좌측 후면 하방벽체에 균열이 나있어 관계전문가의 자문을 받아 원인 등을 규명할 필요
◈ 2014년 특별점검
좌측면 기둥의 열화가 진행 중이며, 과거 보수 시 충전재로 사용한 재료의 열화 및 탈락도 발생하고 있음. 또한 벽체의 부분적인 균열·탈락 변형 관찰되므로 정밀진단 실시 필요.
◈ 정기조사 지적 사항에 대한 조치
2012년 안전진단, 방충방부작업 실시(국비, 지방비 포함 8,500만원)
D등급
◈ 2012년 정기조사
기둥의 열화상태가 상당히 진행되었으며, 그 중 좌측 정칸 우측기둥은 검게 그을려져 있음.

## Slide 12
무늬만 후속조치?!
[사례4.] 보물 제410호 정선 정암사 수마노탑

## Slide 13
무늬만 후속조치?!
[사례4.] 보물 제410호 정선 정암사 수마노탑
◈ 정기조사 지적 사항에 대한 조치
2012년 보존 처리(국비, 지방비 포함 1억원 투입)
◈ 2010년 정기조사
부재 균열과 백화현상으로 보존대책 필요. 부재이완 및 절리 현상.
◈ 2014년 특별점검
부재 사이로 빗물이 침투하여 백화현상과 부재 이완이 발생.
부재의 이완이 탑의 안정성에 미칠 영향을 예측하고 진행속도 파악을 위한 정밀 안전진단 실시 필요.
E등급
→ 2년 만에 같은 문제발생?

## Slide 14
93점 中 65점(국보:14, 보물:51)
정기조사 지적 사항 부실한 후속조치로
또다시 같은 문제 지적!
무늬만 후속조치?!
(2010년, 2012년)
(2014년)

## Slide 15
허울뿐인 정기조사
[사례5.] 국보 제49호 예산 수덕사 대웅전

## Slide 16
◈ 2010년 정기조사
전반적인 상태 양호.
◈ 2014년 특별점검
대들보의 수평과 경사방향 갈라짐, 초방과 우미량 파손, 정면과 배면 제공의 균열 및 손상, 지붕 처짐과 기와 함몰 등 구조적 안정성을 우려할 만한 현상들이 나타나고 있으므로 그 원인 규명 등을 위한 정밀 안전진단 실시 후 해제보수 등 대책 마련 필요
E등급
허울뿐인 정기조사
[사례5.] 국보 제49호 예산 수덕사 대웅전
4년 만에 양호에서 심각?

## Slide 17
허울뿐인 정기조사
[사례6.] 보물 제150호 공주 반죽동 당간지주

## Slide 18
◈ 2010년 정기조사
관리상태 양호.
◈ 2014년 특별점검
과거 보수물질 대부분이 노후되어 석재와 이격된 상태이며 변색되어 미관을 저해하고 있어 즉각적인 조치가 요구됨. 또한, 주변 토양에 다년생 초본류를 식재하여 토양의 다습한 환경이 유지되고 있어 지반정비 등 개선 필요
E등급
허울뿐인 정기조사
[사례6.] 보물 제150호 공주 반죽동 당간지주
4년 만에 양호에서 심각?

## Slide 19
허울뿐인 정기조사
관리문제인가? 점검문제인가?!
144점 中 12점(국보:2, 보물:10)
정기조사선 이상없음, 특별점검선 관리심각!

## Slide 20
정기조사 누락의 문제
Why?
하나의 국가지정문화재 번호에 2개 이상의 문화재가 지정되어 있는 경우,
소유자가 정기조사에 동의하지 않는 등의 이유로 정기조사 누락
『문화재보호법』에 따라 국가지정문화재는 5년마다 정기조사 실시
<감사원 감사결과>
2008년~2013년,
정기조사 단 한번도 실시하지 않은 국가지정문화재 88건

## Slide 21
정기조사 누락의 문제
Why?
하나의 국가지정문화재 번호에 2개 이상의 문화재가 지정되어 있는 경우,
소유자가 정기조사에 동의하지 않는 등의 이유로 정기조사 누락
『문화재보호법』에 따라 국가지정문화재는 5년마다 정기조사 실시
<감사원 감사결과>
2008년~2013년,
정기조사 단 한번도 실시하지 않은 국가지정문화재 88건

## Slide 22
첫째, 정기조사의 내실화,
둘째, 정기조사 결과를 반영한
예산 편성의 시스템 화
국가지정문화재 관리체계 개선의 첫걸음